# Objektově relační databáze

Směs relačního a objektového přístupu

Lze definovat objektové typy, které se stanou součástí katalogu (tj. db schématu). Použijí se jako

- řádkové typy

- sloupcové typy

- typy proměnných v programech

Dále lze definovat tzv. „množinové“ typy.

## Objektové typy

Př. (ORACLE):

objektový typ purchase_order má strukturu

| id | contact | lineitems |
| --- | --- | --- |
|  | name | phone |  |
|  |  |  | item | qty | unit_price |

Když bude tabulka definovaná na základě tohoto typu jakožto řádkového, pak lze „NESTED TABLE“ pojmenovat. Všechny lineitems budou implementovány v jediné tabulce.Tato tabulka bud mít skrytý sloupec s odkazy na řádky mateřské tabulky.

CREATE TABLE purchase_order_table OF purchase_order

NESTED TABLE lineitems STORE AS lineitems_table;

Tato tabulka má sloupce stejné jako atributy příslušného objektového typu („řádkového typu“).
Řádky této tabulky mají OID

- generovaný systémem

- nebo na základě primárního klíče

Pro OID (skrytý sloupec) se vytváří index!
Při definici tabulky lze přidat různá integritní omezení (PRIMARY KEY, FOREIGN KEY) a implementační charakteristiky.

Vztahy z E-R modelů se v objektovém přístupu mapují jako atributy typu „odkaz“ (REF) se specifikací typu objektu, na který odkazují. Toto ovšem neznamená požadavek na zachování referenční integrity, tu je možno přidat v definici tabulky.
Lze ale SCOPED REF – odkaz nesmí ukazovat jinam, než do zvolené cílové tabulky. 
Stéle zbývá možnost, že po smazání odkazovaného řádku bude odkaz „do prázdna“.

Užití REFů: dereference ve výrazech (tečka pak může znamenat dereferenci, nebo atribut, nebo metodu).

## Množinové typy

VARRAY (pole variabilní délky) – má stanovenu maximální délku, uspořádání prvků. Fyzicky je implementován v řádku tabulky.

NESTED TABLE (typ tabulky, jeho instance jsou tabulky) -  přístupová cesta je vždy z řádků mateřské tabulky, tato je rychlá.

## Úpravy db schématu?

V objektově relačním přístupu se objevují stejné problémy jako v relačním... – restrukturalizace tabulek.

## Dědičnost

Když je tabulka definovaná na základě řádkového typu, který má podtypy, pak tato tabulky může obsahovat řádky různých typů!

## Chování objektů

Triggery, uložené procedury, metody objektových typů použitých jako řádkové typy

# Footnotes

Relační přístup používá cizí klíče.